## Slide 1
PROGETTO DI ARCHITETTURE AVANZATE
DEI SISTEMI DI ELABORAZIONE E PROGRAMMAZIONE:
Predizione struttura terziaria delle proteine
Gallicchio Vittorio: 263726
Tocci Andrea: 263799
Toto Andrea: 236065
Anno accademico 2024/2025

## Slide 2
Introduzione
Problema
Simulated Annealing
Per affrontare questa sfida, si è implementato un algoritmo di ottimizzazione basato sulla tecnica del simulated annealing, in cui si analizzano le componenti energetiche fondamentali: rama-energy, hydrophobic-energy, electrostatic-energy e packing-energy.
L’attività progettuale si è focalizzata sul problema della predizione della struttura terziaria delle proteine,
formalizzato sotto forma del calcolo dei vettori angolari φ e ψ per una data sequenza di amminoacidi, in
modo tale da minimizzare l’energia complessiva del sistema.
Obbiettivo
Implementazione dell’algoritmo in linguaggio C ed ottimizzarla attraverso l’uso del linguaggio assembly e delle sue estensioni per l’utilizzo di istruzioni SIMD: SSE e AVX, con l’aggiunta delle tecniche di ottimizzazione viste durante il corso. Nello specifico si sono realizzate una versione per l’architettura x86-32+SSE ed una seconda versione per l’architettura x86-64+AVX, con una variante della versione x86-64+AVX basata su OpenMP.

## Slide 3
Implementazione in Linguaggio C
1
Sviluppo del Codice
Inizialmente, l'algoritmo è stato implementato in linguaggio C, offrendo una base per la risoluzione del problema, facendo da punto di riferimento per le successive ottimizzazioni.
2
3
Rappresentazione dei Dati
Si sono sviluppate due versioni:
32 bit, con valori float (precisione singola)
64 bit, con valori double (precisione doppia)
La rappresentazione delle matrici è stata fatta secondo un approccio row-major-order, per garantire un accesso alla memoria efficiente.
Nell’implementazione, ai fini di una corretta risoluzione del problema, oltre ai metodi descritti nello pseudo-codice della traccia di progetto, sono stati aggiunti i seguenti metodi: prodotto scalare, seno, cose, get_C_alpha, norma, prodotto matriciale, distanza euclidea.
Metodi aggiunti per la risoluzione del problema

## Slide 4
Ottimizzazioni in Linguaggio
Assembly
SSE (Streaming SIMD Extension)
Il linguaggio Assembly è stato impiegato per ottimizzare le prestazioni del codice attraverso l'utilizzo delle estensioni SSE e AVX, le quali introducono nuove istruzioni al repertorio consentendo di eseguire operazioni su set di dati in parallelo.
AVX (Advanced Vector eXtension)
L'estensione SSE ci ha permesso di lavorare con i numeri in virgola mobile parallelizzando il calcolo sui dati grazie alle istruzioni del repertorio ed all’utilizzo dei registri XMM Tenendo conto che i registri XMM hanno una dimensione di 128 bit è stato possibile lavorare con 4 valori float
contemporaneamente utilizzando le istruzioni PS (Packet Single). Nel caso in cui fosse stato necessario considerare solo i 32 bit meno significativi dei registri si sono utilizzate le istruzioni SS (Scalar Single).
L'estensione AVX ci ha permesso di lavorare con i numeri in virgola mobile parallelizzando il calcolo sui dati grazie alle istruzioni del repertorio ed all’utilizzo dei registri YMM Tenendo conto che i registri YMM hanno una dimensione di 256 bit è stato possibile lavorare con 4 valori double
contemporaneamente utilizzando le istruzioni PD (Packet Double). Nel caso in cui fosse stato necessario considerare solo i 64 bit meno significativi dei registri si sono utilizzate le istruzioni SD (Scalar Double).

## Slide 5
Tecniche di Ottimizzazione
Code Vectorization
La code vectorization ci ha consentito di eseguire operazioni in parallelo su blocchi di dati, in modo indipendente tra loro, ed accelerando l'esecuzione.
Loop Unrolling
Il loop unrolling ci ha permesso di eseguire più istruzioni all'interno di una singola iterazione del ciclo, diminuendo il numero di istruzioni ed aumentando l'efficienza.
Ottimizzazioni Cache-based
Le ottimizzazioni cache-based sfruttano i principi di località degli accessi delle memorie cache. I dati sono stati organizzati in modo tale sfruttare le memorie cache e migliorare la velocità di accesso, riducendo i tempi d’accesso ai dati.

## Slide 6
Procedure Assembly (1/4): rama
Versione 32 bit
Caricamento dei vettori: i vettori φ e ψ vengono caricati nei registri XMM.
Calcolo dei valori: alpha_dist e beta_dist.
Confronto tra i valori di alpha_dist e beta_dist: ogni registro contiene 4 valori di alpha_dist e beta_dist e grazie alle maschere generate dalle istruzioni di confronto di mantengono solo i valori minori.
Calcolo dell’energia: i valori rispettivamente minori di alpha_dist e beta_dist sono moltiplicati per il valore 0.5 per ottenere la somma parziale dell’energia rama totale, la quale viene memorizzata in un registro differente.

## Slide 7
Procedure Assembly (1/4): rama
Versione 64 bit
Caricamento dei vettori: i vettori φ e ψ vengono caricati nei registri YMM.
Calcolo dei valori: alpha_dist e beta_dist.
Confronto tra i valori di alpha_dist e beta_dist: ogni registro contiene 4 valori di alpha_dist e beta_dist e grazie alle maschere generate dalle istruzioni di confronto di mantengono solo i valori minori.
Calcolo dell’energia: i valori rispettivamente minori di alpha_dist e beta_dist sono moltiplicati per il valore 0.5 per ottenere la somma parziale dell’energia rama totale, la quale viene memorizzata in un registro differente.

## Slide 8
Procedure Assembly (2/4): dist
Versione 32 bit
Caricamento dei vettori: i vettori contenenti coordinate spaziali dei due punti vengono caricati nei registri XMM.
Calcolo del quadrato delle differenze: si calcolano le differenze ed i rispettivi quadrati eseguendo le operazioni su 4 elementi contemporaneamente.
Calcolo della radice quadrata: si sommano gli elementi del registro XMM ottenendo un valore scalare, al quale viene applicata l’istruzione di radice quadrata. Il valore finale corrisponde alla distanza euclidea.

## Slide 9
Procedure Assembly (2/4): dist
Versione 64 bit
Caricamento dei vettori: i vettori contenenti coordinate spaziali dei due punti vengono caricati nei registri YMM.
Calcolo del quadrato delle differenze: si calcolano le differenze ed i rispettivi quadrati eseguendo le operazioni su 4 elementi contemporaneamente.
Calcolo della radice quadrata: si sommano gli elementi del registro YMM ottenendo un valore scalare, al quale viene applicata l’istruzione di radice quadrata. Il valore finale corrisponde alla distanza euclidea.

## Slide 10
Procedure Assembly (3/4): prodmat
Versione 32 bit
La matrice b è stata cambiata secondo in rappresentazione column-major order al fine di ottimizzare il numero di istruzioni.
Caricamento dei vettori: il vettore e le colonne della matrice sono caricati nei registri XMM.
Calcolo del prodotto riga per colonna: la riga del vettore viene moltiplicata rispettivamente per ogni colonna.
Ritorno del vettore risultato: la somma di ogni prodotto riga per colonna viene memorizzata rispettivamente in una cella del vettore risultato.

## Slide 11
Procedure Assembly (3/4): prodmat
Versione 64 bit
Caricamento dei vettori: il vettore e le colonne della matrice sono caricati nei registri YMM.
Calcolo del prodotto riga per colonna: la riga del vettore viene moltiplicata rispettivamente per ogni colonna.
Ritorno del vettore risultato: la somma di ogni prodotto riga per colonna viene memorizzata rispettivamente in una cella del vettore risultato.

## Slide 12
Procedure Assembly (4/4): norma
Versione 32 bit
Caricamento del vettore: il vettore viene caricato all’interno di un registro XMM e se ne conserva una copia all’interno di un altro registro XMM.
Calcolo della norma: si calcola il quadrato di ogni elemento eseguendo l’operazione su 4 elementi contemporaneamente e si sommano gli elementi del registro ottenendo un valore scalare, al quale si applica l’istruzione di radice quadrata. Il valore finale corrisponde alla norma.
Divisione del vettore originario con il valore di norma: si effettua la divisione del vettore originario con il valore di norma eseguendo l’operazione contemporaneamente sui 4 elementi del registro.

## Slide 13
Procedure Assembly (4/4): norma
Versione 64 bit
Caricamento del vettore: il vettore viene caricato all’interno di un registro YMM e se ne conserva una copia all’interno di un altro registro YMM.
Calcolo della norma: si calcola il quadrato di ogni elemento eseguendo l’operazione su 4 elementi contemporaneamente e si sommano gli elementi del registro ottenendo un valore scalare, al quale si applica l’istruzione di radice quadrata. Il valore finale corrisponde alla norma.
Divisione del vettore originario con il valore di norma: si effettua la divisione del vettore originario con il valore di norma eseguendo l’operazione sui 4 elementi del registro contemporaneamente.

## Slide 14
OpenMP: Parallelismo per Architetture Multicore
Threads
OpenMP distribuisce il carico di lavoro tra più thread, ciascuno dei quali esegue un'istanza indipendente del codice su un core del processore.
Esecuzione Parallela
L'esecuzione parallela di blocchi di codice permette di sfruttare al meglio la potenza di calcolo dei processori multicore, accelerando i tempi di esecuzione.
Le direttive OpenMP utilizzate sono state:
      omp_set_num_threads ( num_cores )
      #pragma omp parallel sections e #pragma omp section
      #pragma omp parallel for
Abbiamo impostato pari a 9 il numero di threads massimo utilizzabile. Inoltre, si è deciso di calcolare le funzioni: rama_energy, hydrophobicity_energy, electrostatic_energy e packing_energy ognuna in parallelo su un singolo thread, e di parallelizzare i cicli for delle funzioni sui threads rimasti liberi.

## Slide 15
Risultati delle Ottimizzazioni (1/2)
78%
C vs x86-32+SSE
L'utilizzo di SSE ha portato a una riduzione significativa dei tempi di esecuzione rispetto alla versione C a 32 bit, con uno speedup del 78%.
68%
C vs x86-64+AVX
L'implementazione di AVX ha migliorato ulteriormente le prestazioni rispetto alla versione C a 64 bit, ottenendo uno speedup del 68%.
30%
AVX vs OpenMP
L'introduzione del paradigma OpenMP ha incrementato il grado di parallelismo, portando a un ulteriore miglioramento delle prestazioni rispetto alla versione x86-64+AVX, con uno speedup del 30%.
Chart: C - SSE - AVX - OPENMP
| C + Assembly x86-32+SSE | C + Assembly x86-64+AVX | C + Assembly x86-64+AVX + OpenMP
 | 1.684 | 2.527 | 1.758

## Slide 16
Risultati delle Ottimizzazioni (2/2)
Chart: Tempo di esecuzione C - AVX - OPENMP
C 64 | 7.831
Assembly x86-64+AVX | 2.527
OpenMP | 1.758
Chart: C con le varie ottimizzazioni assembly
| c | rama | rama+dist | rama+dist+norma | completa
 | 7.816 | 8.036 | 2.052 | 1.762 | 1.684

## Slide 17
Conclusioni
1
Prestazioni Migliorate
L'utilizzo del linguaggio Assembly, del parallelismo SIMD e delle tecniche di ottimizzazione ha portato a un significativo miglioramento delle prestazioni, con una riduzione dei tempi di esecuzione e un incremento dell'efficienza.
2
Precisione Conservata
Rispettivamente nelle versioni 32 e 64 bit le ottimizzazioni implementate hanno mantenuto la correttezza del codice, senza compromettere l'accuratezza dei risultati.
3
OpenMP
L’utilizzo di OpenMP ha evidenziato vantaggi che possono essere significativi all’aumentare della dimensione dei dati da processare